## Slide 1: Aktiv Støj Udligning m. Høretelefoner
Niels, Jakob og Mathias

## Slide 2: Teori – LMS, FxLMS mm.
Notes: Niels

## Slide 3: Krav
Performance
R1: Systemet skal sikre minimum 20 dB dæmpning af baggrundsstøj målt fra brugerens øre.
R2: Systemet skal kunne dæmpe baggrundsstøj i frekvensområdet 100 Hz - 2000 Hz.
R3: Systemet skal have en latenstid fra input til output på maksimalt 0.146 ms pr. sample.
R4: Systemet skal have et dynamikområde på 96 dB (16-bit opløsning).
R5: Systemet må maksimalt bruge 90% af BF533’s ydeevne
Effektivitet
R6: Systemet skal kunne adapteres til batteridrevne applikationer og må maksimalt trække 70 mW (20mA, 3.3V) i filtermode.
R7: Systemets softwareapplikation skal maksimalt fylde 80% instruktionshukommelse.
R8: Systemets filtrer må maksimalt anvende 80% af ram-hukommelsen.
R9: Systemets algoritme skal realiseres med fixed point aritmetik.
Notes: Lange

## Slide 4: MATLAB Implementering
function [y, e, w] = LMS(x , d , N, M, mu) w = zeros(1,M); % Weights y = zeros(1,N); % Filtreret signal e = zeros(1,N); % error-signal for n=1:N % Filtering for m=1:M if (n > m) y(n) = y(n) + quantize(w(m)*x(n-m+1),32); end y(n) = quantize(y(n),32); end % Error calculation e(n) = quantize(d(n) - y(n),16); % Weight adaption for m=1:M if (n > m) w(m) = w(m) + quantize(mu*e(n)*x(n-m),32); end w(m) = quantize(w(m),32); end end end
Notes: Mathias
Produktkvantisering
Koefficientkvantisering

## Slide 5: MATLAB – Antal LMS filter-taps
Notes: Niels

## Slide 6: MATLAB Implementering
Notes: Niels

## Slide 7: Blackfin Implementering
Notes: Lange

## Slide 8: Blackfin Implementering
Notes: Mathias

## Slide 9: Blackfin Implementering
if (pAlgoSecondary) pAlgoSecondary->filterProcess(sCh0LeftIn, buffer, INPUT_SIZE); if (pAlgoLMS) pAlgoLMS->process(buffer, sCh0RightIn, sCh0LeftOut, INPUT_SIZE);
void LMS::process(short* refInput, short * errorInput, short* output, short len) { fract *errorPointer = (fract *)errorInput; for(int i = 0; i < len; i++) { m_FIRFilter.filterProcess(&refInput[i], &output[i], 1); error_ = errorPointer[i]; adaptWeights(); m_FIRFilter.updateWeights(weights_); } }
void LMS::adaptWeights() { long fract * delayLine = m_FIRFilter.getDelayLine(); for(uint8_t i = 0; i < filterTaps_; i++) { weights_[i] = weights_[i] + (mu_ * error_ * delayLine[i]); } }
Notes: Niels

## Slide 10: Blackfin Implementering
Notes: Lange

## Slide 11: Cycleforbrug
Notes: Jakob

## Slide 12: Cycleforbrug
 | Buffer | Fastest | None
LMS 200 tap FilterX 20 tap Outfilter 53 tap | Normal Buffer | 32985 | 130668
 | Circular Buffer | 36632 | 124632
LMS 50 tap FilterX 20 tap Outfilter 53 tap | Normal Buffer | 11973 | 48274
 | Circular Buffer | 13533 | 45826
Notes: Mathias

## Slide 13: Memoryforbrug
CODEMEMORY | Smallest | Fastest
[Bytes] | 42136 bytes | 43260 bytes
[Procent] | 52 % | 54 %
DATAMEMORY | L1 DATA A | L1 DATA B
[Bytes] | 18752 bytes | 216 bytes
[Procent] | 58.6 % | 0.68 %
Notes: Mathias

## Slide 14: Resultater - Blackfin versus Matlab
Notes: Niels

## Slide 15: Resultater - Airplane noise-signal
Notes: Niels

## Slide 16: Resultater - Blackfin versus Matlab
Støjsignal | Dæmpning
To sinus-toner (200 Hz og 500 Hz) | -50.76 dB
Passagerfly | -33.98 dB
Sweep-signal (500 Hz - 2000 Hz på 0.32 s) | -51.17 dB
Støjsignal | 
To sinus-toner (200 Hz og 500 Hz) | -50.76 dB
Passagerfly | -33.98 dB
Sweep-signal (500 Hz - 2000 Hz på 0.32 s) | -51.17 dB
Notes: Niels

## Slide 17: Resultater – Real life tests
Notes: Lange

## Slide 18: Resultater – Real life tests
Notes: Lange

## Slide 19: Resultater – Real life tests
Notes: Lange

## Slide 20: Diskussion/Konklusion
Nr. | Krav | Test | Resultat
R1 | Systemet skal sikre minimum 20dB dæmpning af baggrundsstøj målt fra brugerens øre. | Der måles ikke fra brugerens øre, men i stedet benyttes AlgoTester til at teste implementeringen i MATLAB, se afsnit 6.1 og 6.2 | OK
R2 | Systemet skal kunne dæmpe baggrundsstøj i frekvensområdet 100 Hz - 2000 Hz. | Der tages et signal med støj fra et passagerfly i dette spektrum, se afsnit 6.1.2. Der testes også med et chirp-signal, se afsnit 6.2 | OK
R3 | Systemet skal have en latenstid fra input til output på maksimalt 0.146 ms pr. sample. | Antallet af benyttede antal clockcycles er målt, se afsnit 5.4. Det tager 0.061ms at processerer en bloksize af 4 samples. | OK
R4 | Systemet skal have et dynamikområde på 96 dB (16-bit opløsning). | Der benyttes ADC’er og DAC’er med 16 bits opløsning, se afsnit 5.1 | OK
R5 | Systemet må maksimalt bruge 90% af BF533’s ydeevne | I afsnit 2.3 udregnes det hvor mange clockcycles der må benyttes for at overholde dette krav, og det testes og realiseres i afsnit 5.4 | OK
R6 | Systemet skal kunne adapteres til batteridrevne applikationer og må maksimalt trække 70 mW (20mA, 3.3V) i filtermode. | Grundet tidsbegrænsning på projektet er dette krav hverken implementeret eller testet | IKKE OK
R7 | Systemets softwareapplikation skal maksimalt fylde 80% instruktionshukommelse. | Dette er testet i 5.5.2 Code memory | OK
R8 | Systemets filtrer må maksimalt anvende 80% af ram-hukommelse. | Dette er testet i 5.5.1 Datamemory | OK
R9 | Systemets algoritme skal realiseres med fixed point aritmetik. | Dette er realiseret jf. afsnit 5.2 | OK
DR1 | Systemet skal sample med 48 kHz. | Der benyttes en samplingsfrekvens på 48kHz jf. afsnit 5.1 | OK
DR2 | Systemets algoritme må maksimalt bruge 45000 cycles pr. blocksize, hvor en blocksize er 4 samples. | Dette er testet i afsnit 5.4, hvor den endelige implementering ender med at benytte 32985 clock-cycles | OK
Hvad er lykkedes
Hvad kan forbedres/fremtidigt arbejde